## Slide 1: Consommation des CED vaudois
Remarques :
Ce COP de 2.5 tient compte des PAC air-eau au rendement inférieur en hiver.
La Cour des comptes a présenté 4 villas qui ont remplacé le CE par une PAC sol-eau (les meilleures). Leur COP moyen est de 2.2 (Ener avant / Ener après = 1.7).
Avec un prix réduit du kWh thermique, les habitants s’accordent plus de confort, ne réduisent plus la température de certaines pièces, etc.

## Slide 2: Consommation des CED vaudois
Remarque : A cause des pertes dans la chaufferie et dans la distribution, on suppose que les besoins thermiques correspondent à ceux d’un CE centralisé.
Remplacement d'un CED par une PAC
Consommation vaudoise moyenne (2016-23, 8 ans) en GWh/an

## Slide 3: Les économies attendues sur les CED vaudois
Remarques :
Estimation optimiste : une partie des CED vaudois concernent des appartements dont la consom. est inférieure à celle d’une villa.
Ces économies sont inférieures à l’écart-type, c’est à dire aux variations de la consommation vaudoise.

## Slide 4: Les coûts de remplacement et la valeur vénale
On estime que la mise en application de cette législation érode la valeur vénale de 100’000 CHF par CED, quelle que soit la consommation réelle (bon ou mauvais « élève ») :
Coût des travaux des villas de la Cour des comptes : 94’000 CHF.
Plusieurs offres de remplacement atteignent cette valeur (sans compter deux déménagements et en gros 8 semaines de chantier).
Pour les 15’400 CED vaudois, le montant perdu atteint 1.5 milliards CHF.
Correspond à la totalité des subventions prévues (150 mio CHF sur 10 ans) par la Confédération pour « assainir » TOUS les chauffages fossiles suisses, soit 2.7 millions d’installations.

## Slide 5: Le coût du « négawattheure »
En moyenne, les 1’200 villas auront 52 ans en 2033 (échéance).
Si ces habitations durent ensuite 20 ans, l’énergie annuelle économisée de 42 GWh/an pour un montant de 1.5 milliards CHF conduit au prix de
1’800 CHF/MWh économisé
soit 18 fois le prix du marché suisse à terme pour l’électricité en hiver.
En compensation :
Les coûts d’achat réduits pour l’électricité des PAC ont peu d’influence.
Les subventions et déductions fiscales restent des coûts.