## Slide 1: Choc-électrique 27 janvier 2015
Bienvenue!
  Animateur: Patrick Weinmann
  patrick.weinmann@ingcvc.ch
  Tél 021 648 00 30
Notes: Ce bâtiment a ce qu’on appelle une enveloppe thermique.
Soit des murs de fondation, des murs de façade, un toit, des fenêtres.
Ces éléments sont en principe isolés.
Dans les anciennes maison les murs sont parfois épais et pleins, construit en pierre, en moellons.
On trouve des maisons avec des murs en pierre, mais avec une lame d’air de 4 cm et un doublage intérieur souvent en brique.
On a les bâtiments en bois, plus ou moins isolés (les chalets).
Aujourd’hui on construit plus facilement avec une structure porteuse en brique, et béton et on isole autour: on appelle ça une isolation périphérique.

## Slide 2: Choc-électrique Sommaire
Le bilan thermique
Les mesures d’amélioration simples
La nouvelle loi sur l’énergie / les chauffe-eau
Le chauffe-eau avec pompe à chaleur
…???
Vos questions
Notes: Ce bâtiment a ce qu’on appelle une enveloppe thermique.
Soit des murs de fondation, des murs de façade, un toit, des fenêtres.
Ces éléments sont en principe isolés.
Dans les anciennes maison les murs sont parfois épais et pleins, construit en pierre, en moellons.
On trouve des maisons avec des murs en pierre, mais avec une lame d’air de 4 cm et un doublage intérieur souvent en brique.
On a les bâtiments en bois, plus ou moins isolés (les chalets).
Aujourd’hui on construit plus facilement avec une structure porteuse en brique, et béton et on isole autour: on appelle ça une isolation périphérique.

## Slide 3: Contexte
Un bâtiment
situé dans un environnement (plaine, montagne)
à chauffer.
Notes: Ce bâtiment a ce qu’on appelle une enveloppe thermique.
Soit des murs de fondation, des murs de façade, un toit, des fenêtres.
Ces éléments sont en principe isolés.
Dans les anciennes maison les murs sont parfois épais et pleins, construit en pierre, en moellons.
On trouve des maisons avec des murs en pierre, mais avec une lame d’air de 4 cm et un doublage intérieur souvent en brique.
On a les bâtiments en bois, plus ou moins isolés (les chalets).
Aujourd’hui on construit plus facilement avec une structure porteuse en brique, et béton et on isole autour: on appelle ça une isolation périphérique.

## Slide 4: Ambiance extérieure
Industrie, dépôt, habitation, locatif surchauffé, etc.
Notes: Quels vont être/ ou quels sont/, les données du problème ?
On chauffe quoi ? Quel type de maison/bâtiment ?
On le chauffe à combien ? 18 ? 24 ?
Et où se trouve le bâtiment ? Quels sont les conditions climatiques extérieures ?
Le problème n’est pas le même si on est en pleine au bord du lac (climat tempéré), ou à 2000m d’altitude dans une station de sports d’hiver.
L’environnement peut nécessiter des réglage d’installation différents, et a bien sûr un impact sur le dimensionnement des installations.

## Slide 5: Les apports «implicites»

## Slide 6: Le bilan thermique

## Slide 7: Le bilan thermique

## Slide 8: Le bilan thermique

## Slide 9: Les études de variantes

## Slide 10: Avant / Après

## Slide 11: Efficacité des mesures

## Slide 12: Etude sur 70 villa

## Slide 13: Consommations 70 Villas

## Slide 14: Bilan thermique théorique

## Slide 15: Ecart théorie/pratique
Raisons probables des écarts:
De nombreux habitants du Hameau de la Fontaine ont signalé qu’ils ne chauffaient pas toutes les pièces.
2. Les valeurs pour la consommation des ménages et d’eau chaude sont peut être inférieures à celles que nous avons admises. Toutefois les changer serait une décision arbitraire qui nous éloignerait du cas « standardisé » pour lequel les logiciels ont été développés.

## Slide 16: Autre cas

## Slide 17: Autre cas
Le comportement des utilisateur est le facteur déterminant sur la consommation !
En standard (distribution à eau), une enveloppe rénovée nécessite environ
70 kWh/m2

## Slide 18: Conclusions
Conclusions, pour l’étude de cas de maison chauffées à l’électricité:
Les valeurs usuelles ne sont pas valables.
Les consommations réelles sont souvent moindres qu’avec une distribution de chaleur à eau (les gens chauffent moins, et pas partout).
Le potentiel d’économie est plus faible
Isoler = augmenter le confort, pas forcément consommer moins.

## Slide 19: Mesures faciles
Isoler la dalle des combles
Isoler le plafond de la cave

## Slide 20: Mesures faciles
\
\
\
\
\
\
Abaisser les stores la nuit !
/
/
/
/
/
/
Remonter les stores le jour!

## Slide 21: Mesures faciles
isoler les conduites et corps de pompes,
vannes en chaufferie
Isolation des départs de chaudière : facilement réalisable si on est un peu bricoleur, mesure bon marché.

## Slide 22: Nouvelle loi sur l’énergie
Non. D'autres solutions techniques existent, comme la pose d'un boiler pompe à chaleur. Une dérogation est possible pour des cas particuliers comme les boilers individuels d'immeuble.
(RLVLEne art. 40)
Est-il possible d'installer ou de remplacer un boiler électrique?

## Slide 23: Nouvelle loi sur l’énergie
Non, le renouvellement du chauffage électrique pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire n'est pas admis par la loi sur l'énergie.
(LVLEne art. 30a; RLVLEne art. 40)
Le remplacement de la cartouche électrique d'un boiler est-elle permise?

## Slide 24: Chauffe-eau avec PAC ?

## Slide 25: Principe

## Slide 26: Installation

## Slide 27: Installation

## Slide 28: …chauffer de l’eau…
La formule pour dimensionner:
Q = m x C x DeltaT
[kWh] = [litres] x […] x [°C]
Exemple: quelle puissance faut-il pour chauffer 100 litres, de 10°C à 60°C, en 1 heure ?
Q = 100 x 1.1611E-3 x 50°C  5,8 kW
Pour 300 litres avec 3.45 kW ?  5h05

## Slide 29: Caractéristiques techniques

## Slide 30: … prix…

## Slide 31: … prix…

## Slide 32: …est-ce que cela vaut la peine ?
Eau chaude, par personne: 890 kWh/an
890 kWh/an x 4 personnes x 0.20.-/kWh = 712.-/an
Chauffe-eau avec PAC
890 kWh/an x 4 personnes /COP 3.1 = 1’148 Wh/an
1’148 kWh/an x 0.20.-/kWh = 229.70.-/an
Economie annuelle 712-229 = 483.-/an.
Coût: app. 4’500.- + installation 4’000.- = env. 8’500.- HT

## Slide 33: Merci de votre attention
…??? 
Vos questions 